### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Varmvattenberedare består av enkelmantlad stålbehållare, med invändigt 			korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 9 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 95 ºC.

Isolering av polyuretan, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 3 x 9 KW el-patroner.

##### Fabrikat	: Nibe AB

# Typ	: EKS 750

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		740 l

Mått (Ø x H)			Ø 860x1970 mm

Erforderlig reshöjd		2120 mm

Vikt			185 kg

Max effekt			3 x 9 KW

RSK nummer:

694 50 35